## Slide 1: 计算机系统结构综合实验
国家级计算机实验教学示范中心
2019-2020-2学期

## Slide 2: 实验二 五级流水线CPU设计
实验内容：
1.在单周期CPU代码的基础上添加流水线，补充以下代码以构建具有五级流水线结构的CPU：
1) IF_ID级流水线寄存器（instruction_register）
2) ID_EXE级流水线寄存器（id_exe_register）
3) EXE_MEM级流水线寄存器（exe_mem_register）
4) MEM_WB级流水线寄存器（mem_wb_register）

## Slide 3
2. 按以下方式对寄存器与存储器进行初始化：
寄存器：
register[5'h01]<=32'h00000001;
register[5'h02]<=32'h00000002;
register[5'h03]<=32'h00000003;
register[5'h04]<=32'h00000004;
register[5'h05]<=32'h00000005;
register[5'h06]<=32'h00000006;
register[5'h07]<=32'h00000007;
register[5'h08]<=32'h00000008;
存储器：
ram[5'h01]=32'h00000001;
ram[5'h02]=32'h00000002;
ram[5'h03]=32'h00000003;
ram[5'h04]=32'h00000004;
ram[5'h05]=32'h00000005;
ram[5'h06]=32'h00000006;
ram[5'h07]=32'h00000007;
ram[5'h08]=32'h00000008;

## Slide 4
3. 对所实现的流水线CPU进行仿真，验证以下指令序列的运行结果，对仿真结果进行分析：
addi r1, r1, 0x0004
load r2, 0x0004(r3)
or r4, r5, r6
add r3, r5, r6
store r8, 0x0002(r7)
srl r9, r7, 0x02
4. 分析掌握流水线CPU电路结构与工作原理，画出具有五级流水线的CPU电路结构图：
a) 包含每级流水线中的主要功能模块；
b) 标出CPU结构中各信号名称及传递方向；
c) 简要说明各信号在CPU工作流程中的作用。

## Slide 5
实验目的：
1. 掌握流水线CPU和单周期CPU的区别；
2. 进一步熟悉Verilog HDL硬件设计语言；
3. 进一步掌握开发平台Xilinx ISE Design Suite 14.7集成开发系统的操作方法
【说明】需要补充的流水线结构图见附件：流水线结构补充图.vsd
（如果有Visio的请尽量用电脑作图）

## Slide 6
实验报告要求：
1. 分析流水线CPU代码，理解流水线CPU内部电路结构。结合指令执行流程阐述流水线CPU的工作原理。给出流水线CPU的仿真结果，结合inst_mem中指令序列进行详尽分析说明。
2. 画出具有五级流水线的CPU电路结构图，要求：
a)包含每级流水线中的主要功能模块；
b)标出CPU结构中各信号名称及传递方向；
c)简要说明各信号在CPU工作流程中的作用。