## Slide 1: 计算机系统结构综合实验
国家级计算机实验教学示范中心
2019-2020-2学期

## Slide 2: 实验四 控制冒险问题
实验内容：
1. 修改流水线CPU代码，解决无条件跳转指令（JUMP指令）的控制冒险问题。
a)消除无条件跳转指令的后续指令所产生的影响；
2. 修改流水线CPU代码，解决条件跳转指令（BNE与BEQ指令）的控制冒险问题。
a)当条件跳转指令的Z信号还未准备好时，需要暂停流水线；
b)消除条件跳转指令的后续指令所产生的影响；
3. 对以下指令序列进行仿真，验证所实现流水线CPU能够解决控制冒险问题：（见下页）

## Slide 3
0x00: nop;
0x04: add r1, r2, r3;
0x08: and r4, r1, r5;
0x0C: or r6, r7, r1;
0x10: addi r8, r1, 0x000a;
0x14: load r1, 0xfff5(r8);
0x18: bne r1, r8, 0x00000024;
0x1C: sll r9, r1, 0x02;
0x20: store r9, 0x0027(r1);
0x24: jump 0x00000004;
（注：可自行设计含有控制冒险的指令序列进行验证。）
【注意】首先对相应寄存器与存储器进行初始化。
【说明】可以参考实验二的要求，也可以根据自己设计的指令序列更改初始化数据。

## Slide 4
4. 在流水线CPU结构图中做出相应修改：
a)画出为流水线解决数据冒险与控制冒险问题所增加的功能部件及相应控制信号；
d)说明所增加功能部件及相应控制信号是如何被使用。
5. 思考：检测所实现的流水线CPU代码是否能够正确运行以下指令序列（设r1=1，r2=2），若不能，流水线应该如何扩展？
bne r1, r1, xxxx;
beq r2, r2, xxxx;
实验目的：
1. 进一步掌握流水线CPU和单周期CPU的区别；
2. 进一步熟悉Verilog HDL硬件设计语言；
3. 熟悉和掌握开发平台Xilinx ISE Design Suite 14.7集成开发系统的操作方法；
4. 进一步理解和掌握流水线控制冒险的概念和解决方法。

## Slide 5
实验报告要求：
1. 阐述控制冒险问题的成因，说明解决控制冒险问题的设计思路；
2. 给出为解决控制冒险问题所添加或修改的流水线CPU代码部分（代码需含有注释）；给出解决控制冒险问题的仿真结果，结合inst_mem中的指令序列进行详尽分析说明。
3. 画出完整的五级流水线CPU电路结构图，该结构可以处理数据冒险与控制冒险问题。标明图中哪些部件用于处理数据冒险问题，哪些部件用于处理控制冒险问题，并添加必要的文字说明。

## Slide 6
相关知识点
解决控制相关
上课时已经讲了很多方法：废弃后续指令的执行、延迟转移、转移预测等
本实验可以采用：一个周期的延迟转移
不管是否转移转移指令（第i条）的后续一条指令（第i+1条）总是被执行，就好像它是第i-1条指令，这个i+1条指令称为延迟槽
确保每条引起转移的指令都能在ID级确定是否转移并计算出转移地址（转移目标地址和转移条件）
对于条件转移指令beq和bne，可以用异或门XOR和或非门（NOR）来实现在ID级比较两个寄存器数据是否相等。

## Slide 7
回顾我们前面介绍的处理转移相关问题的4种技术：
冻结或冲刷流水线
假设转移不发生
处理每条转移指令都当作未发生转移
假设转移发生
Treat every branch as taken
延迟转移
需要消除错误指令的执行影响

## Slide 8
1. 消除无条件转移指令的后一条指令影响
每条指令在ID时判断当前在EXE阶段的操作码暂存器的值是否是无条件转移指令：
如果是，那么不使能当前在ID阶段的那条指令的WZ、WMEM和WREG的信号，这样这条指令的执行就对程序的逻辑没有影响。
2. 消除条件转移指令的后一条指令影响
对于条件转移指令本身来说，需要判断Z标志是否能用。
若Z标志还没有准备好，则要暂停流水线一个时钟周期。
因为如果处在译码级的是条件转移指令，而且处在EXE级的是ALU类型的指令（就要写Z标志到流水线寄存器Z了），则要等到ALU指令写完Z后，再判断转移与否，为此要暂停一个周期(或者如前所述，插入一条nop指令)。
转移指令只可能改变PC而不改变其它状态，因此用不着封锁WZ，WMEM，WREG（对转移指令来讲，这些信号原本就为0）。
条件转移的下一条指令在ID时判断在当前在EXE阶段的操作码暂存器的值是否是条件转移指令并且判断是否转移成功(Z的值没变)，如果发现成功，那么不使能当前在ID阶段的那条指令的WZ、WMEM和WREG的信号，这条指令的执行就对程序的逻辑没有影响(与无条件处理方式相同)；如果发现转移不成功，说明本条指令为有效指令，使能当前在ID阶段的那条指令的WZ、WMEM和WREG的信号，本条指令正常执行。

## Slide 9: 其他注意事项
所有内容写在一份实验报告文档（最好是PDF格式）中；
实验报告提交至学生实验报告平台；
报告提交截止时间：9月25日（周五）15:30；
报告不得抄袭，一旦发现，双方均按不通过处理！！